Laboratórna práca – protokol

Názov: Určenie mernej tepelnej kapacity látky

| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Spolupracovali: |

| Cieľ: | Experimentálne určiť mernú tepelnú kapacitu látky pomocou zmiešavacieho kalorimetra |
| --- | --- |
| Teoretická časť: | Mernú tepelnú kapacitu látok experimentálne určujeme pomocou zmiešavacieho kalorimetra. Je to tepelne izolovaná nádoba s miešačkou a teplomerom. Do kalorimetra s hmotnosťou mk a mernou tepelnou kapacitou ck nalejeme vodu s hmotnosťou m2 a teplotou t2. Kalorimeter s vodou tvorí sústavu v rovnovážnom stave, preto aj teplota kalorimetra bude t2. Do kalorimetra vložíme teleso s hmotnosťou m1 a teplotou t1 väčšou ako je teplota vody v kalorimetri t2. Našou úlohou je určiť mernú tepelnú kapacitu c1 telesa. Po vložení telesa do vody začne prebiehať tepelná výmena, pokiaľ sa sústava voda, teleso a kalorimeter nedostane do nového rovnovážneho stavu, ktorý je charakterizovaný výslednou teplotou t. Z kalorimetrickej rovnice vyplýva, že teplo Q1, ktoré odovzdalo teleso pri tepelnej výmene sa rovná súčtu tepla Q2 a tepla Qk, ktoré prijali voda a kalorimeter. odkiaľ pre mernú tepelnú kapacitu telesa odvodíme vzťah: |
| Pomôcky: | kalorimeter s príslušenstvom, teplomer, váhy, voda, teleso, ktorého mernú tepelnú kapacitu určujeme |
| Postup merania: | Určíme hmotnosť prázdneho kalorimetra V MF tabuľkách vyhľadáme mernú tepelnú kapacitu látky, z ktorej je kalorimeter vyrobený (hliník) Do kalorimetra nalejeme vodu a určíme jej hmotnosť a teplotu Určíme hmotnosť telesa, ktorého mernú tepelnú kapacitu určujeme Teleso vložíme do horúceho vodného kúpeľa a počkáme pokiaľ sa teplota telesa nevyrovná teplote kúpeľa Tesne pred vložením telesa do kalorimetra určíme jeho teplotu Teleso rýchlo vložíme do kalorimetra a počkáme pokiaľ sústava telies nenadobudne rovnovážny stav Keď sústava nadobudne nový rovnovážny stav odčítame výslednú teplotu sústavy Z nameraných údajov vypočítame mernú tepelnú kapacitu látky, z ktorej je teleso vyrobené a experimentálne určenú hodnotu porovnáme s tabuľkovou hodnotou |
| Meranie a spracovanie výsledkov merania: | kalorimeter: mk = ck = tk = t2 = voda: m2 = c2 = t2 = teleso: m1 = c1 = ? t1 = výsledná teplota t = výpočet: c1 = |

| Záver: |  |
| --- | --- |
| Úlohy: Navrhnite spôsob, ako by sa dali minimalizovať tepelné straty do okolia, ku ktorým dochádza v priebehu experimentu. |  |